Załącznik nr 1 
do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Zamawiającego samochodu ciężarowego, przystosowanego do przeprowadzania praktycznych egzaminów państwowych na kat. C i C+E prawa jazdy, przeznaczonego do egzaminowania na kat. C i C+E prawa jazdy,

zgodnego z poniższą specyfikacją techniczną:

·	samochód przystosowany do przeprowadzania egzaminów praktycznych na kat. C i C+E prawa jazdy - odpowiadający wymaganiom, o których mowa w obowiązujących przepisach, w tym w art. 24 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami;

·	samochód kompletny, nieuszkodzony, wolny od wad prawnych, konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującym prawem;

·	samochód fabrycznie nowy - wyprodukowany w roku kalendarzowym, w którym zostanie dostarczony do Zamawiającego;

Parametry techniczne i wyposażenie oferowanego samochodu:

| Lp. | Wymagane warunki techniczne i wyposażenie |
| --- | --- |
| 1. | Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy |
| 2. | Typ nadwozia: nadwozie skrzyniowe kryte opończą (kolor opończy do uzgodnienia z Zamawiającym) |
| 3. | Liczba osi: 2 zawieszenie tylnej osi musi być pneumatyczne z możliwością regulacji wysokości zawieszenia |
| 4. | Długość pojazdu: • co najmniej 8 m • nie więcej niż 8,3 m |
| 5. | Szerokość pojazdu: • 2,40 m |
| 6. | Dopuszczalna masa całkowita: • co najmniej 12 ton |
| 7. | Rzeczywista masa całkowita: • co najmniej 10 ton |
| 8. | Silnik: • rodzaj: silnik wysokoprężny • pojemność: 6000- 7200 cm3 • moc: minimum 170-200 kW |
| 9. | Rodzaj paliwa: olej napędowy (ON) |
| 10. | Emisja zanieczyszczeń: • zgodna z normą EURO VI pod względem emisji tlenków azotu, tlenku węgla, węglowodorów oraz cząstek stałych |
| 11. | Zużycie energii: • nie więcej niż 6,85 MJ/km - obliczone jako iloczyn średniego zużycia paliwa w cyklu mieszanym miejski/pozamiejski (bez obciążenia, wg danych eksploatacyjnych) i wartości energetycznej oleju napędowego. Przy obliczeniu zużycia energii oferowanego samochodu należy uwzględnić wartość energetyczną oleju napędowego = 36 MJ/1 (podaną w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych /Dz.U. 2011.96.559/). |
| 12. | Emisja dwutlenku węgla ( C02): • nie więcej niż 500 g/km - obliczona jako iloczyn średniego zużycia paliwa w cyklu mieszanym miejskim/ pozamiejskim (bez obciążenia, wg danych eksploatacyjnych) i wartości 2,60 kg CO2/1 litr paliwa. Do obliczenia wielkości emisji CO2 przyjmuje się, że ze spalania 1 litra oleju napędowego powstanie 2,60 kg CO2 (na podstawie Pracy Instytutu Transportu Samochodowego nr 10483 Opracowanie poradnika ustalania czynników energetycznoemisyjnych w zamówieniach publicznych na zakup pojazdów drogowych.) |
| 13. | Skrzynia biegów: • manualna • z co najmniej ośmioma (8) przełożeniami do przodu |
| 14. | Kolor nadwozia: • do uzgodnienia z Zamawiającym |
| 15. | Układ kierowniczy: • lewostronny, • ze wspomaganiem |
| 16. | Minimalna osiągana prędkość: • co najmniej 80 km/h |
| 17. | Dodatkowy pedał hamulca roboczego umieszczony po stronie pasażera (umożliwiający egzaminatorowi przejęcie sterowania układem hamulcowym). |
| 18. | Dodatkowe lusterka wsteczne zewnętrzne: prawe i lewe. |
| 19. | Ogrzewane i elektrycznie sterowane lusterka wsteczne, lewe i prawe. |
| 20. | Ogrzewane i elektrycznie sterowane szerokokątne lusterka wsteczne, lewe i prawe. |
| 21. | Ogrzewane i elektrycznie sterowane lusterka krawężnikowe lewe i prawe. |
| 22. | Lusterko przednie „dojazdowe” (zgodne z EU) po stronie pasażera. |
| 23. | Ogumione koło zapasowe zamontowane do ramy nadwozia. |
| 24. | Rozmiar opon: nie większy niż 19,5" |
| 25. | Podgrzewany układ zasilania paliwa. |
| 26. | 2 trójkąty ostrzegawcze do ustawiania na drodze, przeznaczone do ostrzegania o obecności unieruchomionego pojazdu. |
| 27. | Apteczka doraźnej pomocy. |
| 28. | 2 kliny pod koła (do zabezpieczenia pojazdu przed stoczeniem). |
| 29. | Podnośnik hydrauliczny 10 ton. |
| 30. | Tachograf samochodowy dla dwóch kierowców z legalizacją i kalibracją. |
| 31. | 2 gaśnice przeciwpożarowe z ważną legalizacją, umieszczone w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby ich użycia. |
| 32. | 2 tablice kwadratowe barwy niebieskiej z białą literą „L" zgodnie z art. 55 ustawy Prawo ruchu drogowym - tablice powinny być oświetlone Zamawiający wymaga podświetlenia tablic światłem LED. Tablice muszą być łatwe do demontażu oraz umieszczone z przodu i tyłu pojazdu. |
| 33. | Światła do jazdy dziennej, spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów i zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.). |
| 34. | Dodatkowe lampki kontrolne: a) świateł mijania - w kolorze zielonym, b) świateł drogowych w kolorze niebieskim, c) kierunkowskazu lewego oraz kierunkowskazu prawego w kolorze zielonym, d) świateł pozycyjnych w kolorze pomarańczowym, e) użycia hamulca roboczego - w kolorze czerwonym, umieszczone po prawej stronie deski rozdzielczej i widoczne dla egzaminatora. |
| 35. | Tablica wskaźników w języku polskim na wyświetlaczu, umożliwiająca obserwację wskazań prędkościomierza z miejsca egzaminatora (tj. przedniego siedzenia dla pasażera). |
| 36. | Kabina kompaktowa trzyosobowa, z fotelem kierowcy i pasażera z siedzeniami pneumatycznymi oraz dodatkowym środkowym siedzeniem statycznym, amortyzowana, bez przestrzeni sypialnej. |
| 37. | Elektrycznie sterowane (podnoszone i opuszczane) szyby. |
| 38. | Centralny zamek drzwi z pilotem w kluczyku. |
| 39. | Tempomat z możliwością jego wyłączenia. |
| 40. | Ogrzewanie postojowe WEBASTO. |
| 41. | Regulowana kolumna kierownicy (z możliwością regulacji wysokości i pochylenia). |
| 42. | Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera. |
| 43. | Klimatyzacja. |
| 44. | Hamulec silnikowy uruchamiany pedałem hamulca zasadniczego. |
| 45. | Komplet nowych dywaników wewnętrznych (gumowych), nieutrudniających pracy pedałom głównym (sprzęgła, przyspieszenia i hamulca) oraz pedałowi dodatkowemu (hamulca) dla egzaminatora. |
| 46. | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) wraz z wyłącznikiem wewnątrz kabiny kierowcy. |
| 47. | Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP) wraz z wyłącznikiem wewnątrz kabiny kierowcy. |
| 48. | System kontroli trakcji (ASR) - układ niedopuszczania do nadmiernego poślizgu kół pojazdu podczas przyspieszania, wraz z wyłącznikiem wewnątrz kabiny kierowcy. |
| 49. | Przyłącze hamulcowe dwuprzewodowe, pneumatyczne, umieszczone po lewej i prawej stronie sprzęgu, złącze ABS, EBS umieszczone po prawej stronie sprzęgu i złącze dwuprzewodowe elektryczne do przyczepy umieszczone po lewej i prawej stronie sprzęgu, zmontowane na końcu ramy pojazdu. |
| 50. | Samochód musi być przystosowany do ciągnięcia przyczepy (standardowy sprzęg z paszczą stalową, z urządzeniem pomocniczym z dźwignią do bezpiecznego sprzęgania i rozprzęgania przyczepy - dotyczy mechanizmu unoszenia sworznia). |
| 51. | Samochód musi posiadać skrzynię ładunkową zamkniętą, burty aluminiowe o wysokości 40-50 cm, obudowaną plandeką w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym, o szerokości 250 cm i wysokości kabiny pojazdu. |
| 52. | Obciążenie w skrzyni ładunkowej - umieszczone w sposób uniemożliwiający jego przemieszczanie się podczas jazdy. Obciążenie musi być łatwe do ewentualnego rozładunku. |
| 53. | Plandeka nie może zawierać reklam Wykonawcy. |
| 54. | Korek wlewu paliwa zamykany na klucz. |
| 55. | Komplet kluczyków zapasowych. |
| 56. | Samochód wyposażony w dodatkowy przewód elektryczny z plusem (,,na stałe"), niezbędny do zainstalowania systemu rejestracji przebiegu egzaminu, przewód powinien być wyprowadzony za fotel pasażera. |
| 57. | Samochód wyposażony w dodatkowy przewód elektryczny z plusem przy włączonym zapłonie (,,po kluczyku”), niezbędny do zainstalowania systemu rejestracji przebiegu egzaminu, przewód powinien być wyprowadzony za fotel pasażera. |
| 58. | Samochód wyposażony w dodatkowy przewód elektryczny „masowy”, niezbędny do zainstalowania systemu rejestracji przebiegu egzaminu, przewód powinien być wyprowadzony za fotel pasażera. |

2.	Przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia i stanowiące element jego opisu:

·	Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. 2017, poz. 978 z późń. zm).

·	Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2017, poz. 128).

·	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2016, poz. 232 z późn. zm.).

·	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. 2016, poz. 2022 z późn. zm.).